## Slide 1: Computer Organization & Design 实验与课程设计
施青松
Asso. Prof. Shi Qingsong
College of Computer Science and Technology, Zhejiang University
zjsqs@zju.edu.cn
Computer Organization & Design
实验九
多周期IP核集成CPU
--建立多周期CPU调试、测试和应用环境

## Slide 2: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 3: 实验目的
1. 深入理解CPU结构
3. 学习CPU性能优化:多周期
3. 建立多周期CPU测试应用环境
4. IP核深入应用

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
  2. Spartan-3 Starter Kit Board/Sword开发板
  3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具
材料
  无

## Slide 5: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 6: 实验任务
1. 搭建多周期CPU测试应用环境
  用结构描述重建Exp03顶层模块
    用多周期CPU核替换单周期
2. 用数据通路和控制器核集成替换CPU核
    除CPU外复用Exp03的部件模块
Notes: Build a multi-cycle CPU test application environment
Rebuild Exp03 top-level module with structural description
Replace single cycle with multi-cycle CPU core
2. Replace CPU core with data path and controller core integration
Ex03 CPU module reused

## Slide 7: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 8: CPU organization
Digital circuit
  General circuits that controls logical event with logical gates --Hardware
Computer organization
  Special circuits that processes logical action with instructions -Software
Control unit
Datapath
Control signals
Status signals
Control output
Data input
Data output
Status input

## Slide 9: Computer Organization
Decomposability of computer systems
Computer System
CPU
Memory
I/O interface
Control unit
Datapath
Path: multiplexors
ALU
Registers
……
Hardware
Software
Input: PS2
Bidirectional: Storage
Output: VGA
SW、BTN
7-Seg、LED

## Slide 10: 多周期处理器测试框架或SOC
与单周期不同
无ROM

## Slide 11: 系统分解为九个子模块
用此9个模块，用结构描述建立SOC测试构架
集成实现多周期处理器SOC
  U1： MCPU -Muliti-CPU
  U2： ROM -ROM_D
  U3： RAM -RAM_B
  U4： 总线(含外设3~4) -MIO_BUS
  U5： 7段显示接口 -Multi_8CH32
  U6： 外设1- 7段显示设备 -SSeg_Dev
  U7： 外设2-GPIO接口及LED -SPIO
  U8： 辅助模块一，通用分频模块 -clk_div
  U9： 辅助模块二，机械去抖模块 -SAnti_jitter
  U10：通用计数器 -Counter_x
以上除U1外与单周期共享

## Slide 12: U1-多周期CPU模块：Multi-CPU
MIPS 构架
  RISC体系结构
  三种指令类型
SOC测试模块的处理核心
  由数据通路和控制器二个核组成
    本实验直接用2个IP核集成
    本实验也可先用CPU IP核
      调试通过后再用2个IP集成
  本实验可用IP Core- U1
    核调用模块Multi_CPU.ngc
    核接口信号模块(空文档)：Multi_CPU.v
    核模块符号文档：Multi_SCPU.sym

## Slide 13: CPU核接口空模块-Multi_CPU.v
module Muliti_CPU ( input wire clk,
input wire reset,
input wire MIO_ready, // be used：=1
output wire[31:0]PC_out, //Test
output[31:0] inst_out, //TEST
output wire mem_w, //存储器读写控制
output wire[31:0]Addr_out,//数据空间访问地址
output wire[31:0]Data_out//数据输出总线
input wire [31:0]Data_in, //数据输入总线
output wire CPU_MIO, // Be used input wire INT //中断
output[4:0]state //Test
);
endmodule
注意与单周期区别

## Slide 14: CPU部件之一-数据通路：M_datapath
本实验用IP 软核- M_datapath
  核调用模块M_atapath.ngc
  核接口信号模块：M_datapath.v
  核模块符号文档：M_datapath.sym
重要信号
  Inst：指令寄存器输出
  PC_Current：当前PC(PC+4)
  M_addr：存储器地址
  Branch(教材中的beq)：
    =1：beq
    =0：bne
  PCWriteCond：Branch指令
MUX选择更多输入以兼容扩展

## Slide 15: 数据通路空模块- M_datapath.v
module M_datapath(input clk,
input reset,
input MIO_ready, //=1
input IorD,
input IRWrite,
input[1:0] RegDst, //预留到2位
input RegWrite,
input[1:0]MemtoReg, //预留到2位
input ALUSrcA,
input[1:0]ALUSrcB,
input[1:0]PCSource, //4选1控制
input PCWrite,
input PCWriteCond,
input Branch,
input[2:0]ALU_operation,
output[31:0]PC_Current,
input[31:0]data2CPU,
output[31:0]Inst,
output[31:0]data_out,
output[31:0]M_addr,
output zero,
output overflow
);
endmodule

## Slide 16: CPU部件之二-控制器：ctrl
本实验用IP 软核- ctrl
  核调用模块ctrl.ngc
  核接口信号模块(空文档)：ctrl.v
  核模块符号文档：ctrl.sym
重要信号
  MIO_ready：外设就绪
    =0 CPU等待
    =1 CPU正常运行
    本实验恒等于1
  Inst_in：指令输入，来自IR输出
  State_out：状态编码，用于测试

## Slide 17: 控制器接口文档- ctrl.v
module ctrl(input clk,
input reset,
input [31:0] Inst_in,
input zero,
input overflow,
input MIO_ready,
output reg MemRead,
output reg MemWrite,
output reg[2:0]ALU_operation,
output [4:0]state_out,
output reg CPU_MIO,
output reg IorD,
output reg IRWrite,
output reg [1:0]RegDst,
output reg RegWrite,
output reg [1:0]MemtoReg,
output reg ALUSrcA,
output reg [1:0]ALUSrcB,
output reg [1:0]PCSource,
output reg PCWrite,
output reg PCWriteCond,
output reg Branch
);
endmodule

## Slide 18: U3-指令代码存储模块：RAM_B
RAM_B
  将Lab3的ROM和RAM合并
    数据代码存储共享
  FPGA内部存储器
    Block Memory Generator或Distributed Memory Generator
  容量与Lab3的RAM_B相同
    1024×32bit
  核模块符号文档：RAM_B.sym
    自动生成符号不规则，需要修整
本实验需要重新生成IP固核
  RAM初始化文档：mem.coe
    代码与数据合并在一个存储器中
  核调用模块RAM_B.xco
    生成后自动调用关联，不需要空文档
用Distributed Memory Generator没有clk信号
请编辑删除clka引脚。SP3平台用不用

## Slide 19: RAM_B调用方式：与Lab3相同
ROM调用接口信号
RAM_B U3 ( .clka(clk_m), //存储器时钟，与CPU反向
.addra(ram_addr[9:0]), // RAM地址指针,来自MIO_BUS
.douta(ram_data_out) // RAM输出,代码或数据
);
图形输入调用
  RAM_B.sym
固核调用不需要空模块文档
红色与单周期不同均通过MIO_BUS

## Slide 20: U3-存储器初始化数据文档：mem.coe 代码与数据共存
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=
3c03f000, 2014003f, 3c088000, 00632020, 20020001, 00000827, 00205020, 20070003, 00e73827, 20067fff,
00008820, 200502ab, ac650000, 20120002, ac600004, 8c650000, 00a52820, 00a52820, ac650000, ac660004,
3c0dffff, 8c650000, 00a52820, 00a52820, ac650000, 8c650000, 00a85824, 21ad0001, 11680015, 8c650000,
20120018, 00b25824, 11600005, 1172000a, 20120008, 1172000b, ac890000, 08000015, 11410001, 0800002a,
00005027, 014a5020, ac8a0000, 08000015, 8e2902a0, ac890000, 08000015, 8e290260, ac890000, 08000015,
3c0dffff, 014a5020, 01425025, 22310004, 02348824, 21290001, 11210001, 0800003b, 21290005, 8c650000,
00a55820, 016b5820, ac6b0000, ac660004, 8c650000, 00a85824, 1168fffd, 0800001d, 00000000, 00000000,
00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000,
………………
………………
f0000000, 000002AB, 80000000, 0000003F, 00000001, FFFF0000, 0000FFFF, 80000000, 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb, cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, ffffffff, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF,
03bdf020, 03def820, 08002300;
代码区：地址从00000000开始
数据区：地址起始需要约定

## Slide 21: U4-总线接口模块：MIO_BUS
MIO_BUS
  CPU与外部数据交换接口模块
  本课程实验将数据交换电路合并成一个模块
    非常简单，但非标准，扩展不方便
    后继课程采用标准总线
      Wishbone总线
基本功能
  数据存储、Seg7、SW、BTN和LED等接口
本实验用IP 软核- U4
  核调用模块MIO_BUS.ngc
  核接口信号模块(空文档)：MIO_BUS.v
  核模块符号文档：MIO_BUS.sym
注：如果增加RAM容量需修改地址译码

## Slide 22: IO总线接口空模块-MIO_BUS.v
module MIO_BUS( input wire clk, input wire rst,
input wire [3:0] BTN, input wire [15:0]SW,
input wire mem_w,
input wire [31:0] Cpu_data2bus, //data from CPU
input wire [31:0] addr_bus, //addr from CPU
input wire [31:0] ram_data_out,
input wire [15:0] led_out,
input wire [31:0] counter_out,
input wire counter0_out,
input wire counter1_out,
input wire counter2_out,
output wire [31:0] Cpu_data4bus, //write to CPU
output wire [31:0] ram_data_in, //from CPU write to Memory
output wire [9: 0] ram_addr, //Memory Address signals
output wire data_ram_we,
output wire GPIOf0000000_w, // GPIOffffff00_we
output wire GPIOe0000000_we, // GPIOfffffe00_we
output wire counter_we, //记数器
output wire [31:0] Peripheral_in //送外部设备总线
);
endmodule

## Slide 23: MIO_BUS模块调用接口信号关系
MIO_BUS U4( clk_100HzM, //主板时钟
rst], //复位，按钮BTN3
BTN [3:0] , //4位原始按钮输入
SW [15:0], //8位原始开关输入
mem_w, //存储器读写操作，来自CPU
Cpu_data2bus [31:0] , //CPU输出数据总线
addr_bus [31:0] , //地址总线，来自CPU
ram_data_out [31:0] , //来自RAM数据输出
led_out [7:0], //来自LED设备输出
counter_out [31:0] , //当前通道计数输出，来自计数器外设
counter0_out, //通道0计数结束输出，来自计数器外设
counter1_out, //通道1计数结束输出，来自计数器外设
counter2_out, //通道2计数结束输出，来自计数器外设
Cpu_data4bus [31:0] , //CPU写入数据总线，连接到 CPU
ram_data_in [31:0] , //RAM 写入数据总线，连接到RAM
ram_addr [9: 0] , //RAM访问地址，连接到RAM
data_ram_we, //RAM读写控制， 连接到RAM
GPIOf0000000_w, // 设备一LED写信号
GPIOe0000000_we, // 设备二7段写信号，连接到U5
counter_we, //记数器写信号，连接到U10
Peripheral_in [31:0] //外部设备写数据总线，连接所有写设备
);
endmodule

## Slide 24
GPIO设备与接口模块
--非常简单与Exp03相同
-除Seg7设备外,接口与设备合二为一

## Slide 25: U7-外部设备模块：GPIO接口及设备一 SPIO
Device GPIO
& LED
clk_io
GPIOf0000000_we
Peripheral_in
16-LED
led_out
Counter_set
GPIOf0
rst
14位
GPIO输出设备一
  地址范围=f0000000 - ffffffff0 (ffffff00-ffffffff0)
  读写控制信号：GPIOf0000000_we(GPIOffffff00_we)
  {GPIOf0[21:0],LED,counter_set}
基本功能
  LEDs设备和计数器控制器读写
  可回读，检测状态
  逻辑实验LED模块改造
本实验用IP 软核- U7
  核调用模块SPIO.ngc
  核接口信号模块(空文档)：SPIO_IO.v
  核模块符号文档：SPIO.sym
注意：左移2位后低16位
低2位

## Slide 26: 通用接口与设备一IP核调用空模块 -PIO.v
  module PIO(input clk, //io_clk，与CPU反向
  input rst,
  input EN, //来自U4
  input [31:0] P_Data, //来自U4
  input Start //串行输出启动
  output [1:0] counter_set, //来自U7，后继用
  output [15:0] led_out, //输出到LED,回读到U4
  output [13:0] GPIOf0 //备用
  output led_clk, //串行时钟
  output led_sout, //串行LEDE值
  output LED_PED, //LED使能
  output led_clrn //LED清零
  );
  endmodule

## Slide 27: U6-外部设备模块：GPIO设备二 SSeg_Dev
7段码显示输出设备模块
  需要通过接口模块Multi_8CH32与CPU连接
  地址范围=E0000000 - EFFFFFFF (FFFFFE00-FFFFFEFF)
基本功能(参考Exp02)
  4位7段码显示设备
  模拟文本，显示8位16进制数：SW[1:0]=x1
    SW[1:0]=01，显示低4位;
    SW[1:0]=11，显示高4位
  模拟图形显示，4位7段用于32个点阵显示，SW[1:0]=x0
  逻辑实验7段显示模块改造
本实验用IP 软核或Exp02设计的模块- U5
  核调用模块SSeg_Dev.ngc
  核接口信号模块(空文档)：SSeg_Deg.v
  核模块符号文档：SSeg_Dev.sym
Sword平台不需要

## Slide 28: U6-外部设备模块：GPIO设备二 Seg7_Dev
七段码显示输出设备模块
  需要通过接口模块Multi_8CH32与CPU连接
  地址范围=E0000000 - EFFFFFFF (FFFFFE00-FFFFFEFF)
基本功能(参考OExp02)
  4位7段码显示设备
  模拟文本，显示8位16进制数：SW[1:0]=x1
    SW[1:0]=01，显示低4位;
    SW[1:0]=11，显示高4位
  模拟图形显示，4位7段用于32个点阵显示，SW[1:0]=x0
  逻辑实验7段显示模块改造
本实验用IP 软核或Exp02设计的模块- U5
  核调用模块SSeg7_Dev.ngc
  核接口信号模块(空文档)：SSeg7_Dev.v
  核模块符号文档：SSeg7_Dev.sym
SP3兼容adurino

## Slide 29: 通用设备二IP核调用空模块 SSeg7_Dev.v
  module SSeg7_Dev(input wire [31:0] disp_num, //来自U5
  input wire [1:0]SW, //来自U9
  input wire flash_clk, //通用分频器
  input wire [1:0] Scanning, //来自U8
  input wire [3:0] pointing, //来自U5
  input wire [3:0] blinking, //来自U5
  output wire [3:0] AN,
  output reg [7:0] SEGMENT //来自U5
  );
  endmodule

## Slide 30: U5-通用设备二接口模块 Multi_8CH32
GPIO
Multi_8CH32
clk_io
GPIOe0000000_we
Peripheral_in
Seg7 Device
disp_num
rst
…
Test_data0
Test_data7
…
Peripheral_in
GPIO输出设备二接口模块
  地址范围=E0000000 - EFFFFFFF (FFFFFE00-FFFFFEFF)
  读写控制信号：GPIOe0000000_we(GPIOfffffe00_we)
基本功能(参考Exp01)
  七段码输出设备接口模块
  逻辑实验显示通道模块改造
  通道0作为显示设备接口
    GPIOe0000000_we=1
    CLK上升沿
  通道1-7作为调试测试信号显示
本实验用IP 软核或EXp01设计的模块- U6
  核调用模块Multi_8CH32.ngc
  核接口信号模块(空文档)： Multi_8CH32_IO.v
  核模块符号文档：Multi_8CH32.sym

## Slide 31: 通用设备二接口调用空模块 -Multi_8CH32_IO.v
  module Multi_8CH32 ( input clk, //io_clk，同步CPU
  input rst,
  input EN, //=1, 通道0显示
  input[63:0]point_in, //针对8个显示通道各8个小数点
  input[63:0]LE_in, //针对8个通道各8位闪烁控制
  input [2:0] Test, //通道选择SW[7:5]
  input [31:0] Data0, //通道0
  input [31:0] data0, //通道1
  input [31:0] data1, //通道2
  input [31:0] data2, //通道3
  input [31:0] data3, //通道4
  input [31:0] data4, //通道5
  input [31:0] data5, //通道6
  input [31:0] data6, //通道7
  output reg[7:0] point_out, //小数点输出
  output reg[7:0] LE_out, //闪烁控制输出
  output [31:0] Disp_num //接入7段显示器
  );
  endmodule

## Slide 32: Multi_8CH32调用信号关系
  Multi_8CH32 U5( .clk(clk_io), .rst(rst),
  . EN(GPIOe0000000_we), //来自U4
  . point_in(point_in), //外部输入
  .blink_in(LE_in), //外部输入
  .Test(SW_OK[7:5]), //来自U9
  .Data0(Peripheral_in), //来自U4
  .data1({2‘b00,PC_out[31:2]}), //来自U1
  .data2(counter_out), //来自U10
  .data3(Inst), //Inst，来自CPU
  .data4(addr_bus), //来自CPU
  .data5(Cpu_data2bus), //来自CPU
  .data6(Cpu_data4bus), //来自CPU
  .data7(PC_out), //来自CPU;
  .point_out(point_out), //输出到U6
  .LE_out(blink_out), //输出到U6
  .disp_num(disp_num) //输出到U6
  );

## Slide 33: 外部设备模块：GPIO接口设备三、四 GPIO_SW_BTN
15位Switch和4位Button输入设备
  地址范围= f0000000-ffffffff0，A[2]=0
  这二个设备非常简单直接包含在U4，MIO_BUS模块中
  与CPU数据线关系（当addre_bus=f0000000时）
Cpu_data4bus = {counter0_out, counter1_out, counter2_out, led_out[9:0], BTN,SW};
CPU
clk_io
Cpu_data4bus
addre_bus=f0000000
Led out
BTN
SW
mem_w=0
注意：低16位

## Slide 34: U10-外部设备五：通用计数器模块 Counter_x.v
通用计数器设备，双向
  地址范围=F0000004 – FFFFFFF4 (FFFFFF04-FFFFFFF4)
  读写控制信号：counter_we
基本功能
  三通道独立计数器，可用于程序定时。
  输出用于计数通道设置或计数值初始化
    counter_set=00、01、10对应计数通道0、1、2
    counter_set=11对应计数通道工作设置
  计数器部分兼容8253
本实验用IP 软核- U10
  核调用模块Counter_x.ngc
  核接口信号模块(空文档)：Counter_x.v
  核模块符号文档：Counter_x.sym

## Slide 35: 通用计数器IP核调用空模块 -Counter_x.v
module Counter_x(input clk, //io_clk
input rst,
input clk0, //Div[7]，来自U8
input clk1, //D]，来自U8
input clk2, //Div[10]，来自U8
input counter_we, //计数器写控制，来自U4
input [31:0] counter_val, //计数器输入数据，来自U4
input [1:0] counter_ch, //计数器通道控制，来自U7
output counter0_OUT, //输出到U4
output counter1_OUT, //输出到U4
output counter2_OUT, //输出到U4
output [31:0] counter_out //输出到U4
);
endmodule

## Slide 36
SOC系统实现辅助模块
U8：通用分频模块
U9：开关去抖动模块

## Slide 37: U8-通用分频模块：clk_div
计数分频模块
  用于要求不高的各类计数和分频
    CPU、IO和存储器等
  对延时和驱动有要求的需要BUFG缓冲
  对于时序要求高的需要用DCM实现
基本功能
  32位计数分频输出：Div
  CPU时钟输出：Clk_CPU
  逻辑实验通用计数模块改造
本实验自己设计核(逻辑电路输出)- U8
  核调用模块clk_div.ngc
  核接口信号模块(空文档)：clk_div.v
  核模块符号文档：clk_div.sym

## Slide 38: 通用分频IP核调用空模块 -clk_div.v
module clk_div(input clk,
input rst,
input SW2,
output [31:0]clkdiv,
output Clk_CPU
);
endmodule

## Slide 39: U9-开关去抖动模块：SAnti_jitter
开关机械抖动消除模块
  用于消除开关和按钮输入信号的机械抖动
    CPU、IO和存储器等
基本功能
  输入机械开关量
  输出滤除机械抖动的逻辑值
    电平输出：button_out、SW_OK
    脉冲输出：button_pluse
  逻辑实验模块
本实验可自己设计或用IP 软核- U9
  核调用模块SAnti_jitter.ngc
  核接口信号模块(空文档)：SAnti_jitter.v
  核模块符号文档：SAnti_jitter.sym

## Slide 40: 开关去抖动IP核调用空模块 -Anti_jitter.v
  module SAnti_jitter(input clk, //主板时钟
  input RSTN
  input readn //阵列式键盘读
  input [3:0]Key_y, //阵列式键盘列输入
  output reg[4:0] Key_x, //阵列式键盘行输出
  output reg[4:0] Key_out,//阵列式键盘扫描码
  output reg Key_ready, //阵列式键盘有效
  input [15:0] SW, //开关输入
  output reg [3:0] ] BTN_OK,//列按键输出
  output reg [3:0] pulse, //列按键脉冲输出
  output reg [15:0] SW_OK, //开关输出
  output reg CR, //RSTN短按输出
  output reg rst //复位， RSTN长按输出
  );
  endmodule

## Slide 41: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 42: 设计工程：OExp09-IP2MCPU
建立CPU调试、测试和应用环境
  顶层用HDL实现，调用IP核模块
    模块名：Top_OExp09_IP2MCPU.sch
SOC集成技术实现测试系统构架
  复用实验三的模块，除SCPU外
    CPU (第三方IP核)：U1
    RAM (ISE构建IP核)：U3
    总线(第三方IP核)：U4
    八数据通路模块(实验一Multi_8CH32)：U5
    七段显示模块(实验二SSeg7_Dev IP)：U6
    LED显示模块(实验二SPIO模块)：U7
    通用分频模块(clk_div)：U8
    开关去抖模块(IP核)：U9
    数据输入模块(IP核)：M4(目前没有使用)
分解CPU为二个IP核
  SOC调试通过后用二个IP核构建MCPU

## Slide 43: 设计要点
建立多周期SOC测试应用环境
--新建工程OExp09-IP2MCPU

## Slide 44: 建立多周期SOC测试应用工程
用ISE新建SOC测试应用工程
  双击桌面上“Xilinx ISE”图标，启动ISE软件(也可从开始菜单启动)
  选择File New Project选项，在弹出的对话框中输入工程名称并指定工程路径。参考工程名：ORG-Exp09或OExp09_IP2MCPU
  点击Next按钮进入下一页，选择所使用的芯片及综合、仿真工具。
  再点击Next按钮进入下一页，这里显示了新建工程的信息，确认无误后，点击Finish就可以建立一个完整的工程了
多周期CPU设计共享此工程
HDL
Top-level Source type

## Slide 45: SOC测试应用框架工程模板

## Slide 46
拷贝U1、U3~U10、多周期控制器、数据通路软核 (.ngc)文档到当前工程目录
--已经自己设计完成的除外
--通用分频模块建议采用自己设计的
本实验采用结构化HDL描述不需要拷贝模块符号图

## Slide 47: 设计多周期CPU核调用模块
用HDL描述IP核调用实现CPU
  建议模块名：Multi_CPU.v或MCPU.v

## Slide 48: 核集成CPU描述结构参考
module Muliti_CPU(input clk, //muliti_CPU
input reset,
input MIO_ready,
output[31:0] PC_out, //TEST
output[31:0] inst_out, //TEST
output mem_w,
output[31:0] Addr_out,
output[31:0] Data_out,
input [31:0] Data_in,
output CPU_MIO,
input INT,
output[4:0]state //Test
);
endmodule
………… 变量申明：所有模块端口申明为wire时要特别注意信号宽度
…………初值、模块连接过渡信号，信号转换、总线转换等
………… 模块调用：2个模块调用

## Slide 49: 重要信号及模块调用结构
……
assign mem_w=MemWrite&&(~MemRead);
assign PC_out=PC_Current;
ctrl x_ctrl(.clk(clk),
.reset(reset),
.Inst_in(inst_out),
……
.PCWrite(PCWrite),
.PCWriteCond(PCWriteCond),
.Branch(Branch)
);
M_datapath x_datapath(.clk(clk),
.reset(reset),
.MIO_ready(MIO_ready),
……
.M_addr(Addr_out),
.zero(zero),
.overflow(overflow)
);

## Slide 50
SoC测试构架顶层结构描述
--用HDL实现，调用IP核模块

## Slide 51: 根据下列逻辑原理图设计结构描述代码 很简单：就是端口定义和二级模块调用

## Slide 52: 建立结构描述输入模板（顶层模块）
建立顶层模块
  在Project弹出的菜单中选择New Source命令
  选择：Verilog Module
  缺省目录是工程目录Exp09_IP2MCPU
  建议修改为Exp09_IP2CPU \Code
注意：为了方便管理，将所有代码存放在独立目录中！
  同时注意同名.sch与.v文件的冲突
根据原理图设计描述代码
  后面以SOCMF.v为例说明

## Slide 53: 硬件描述代码输入窗口与环境
代码输入区

## Slide 54: 完成输入后第二层模块层次关系
CPU核

## Slide 55: 顶层语法检查
模块信号连接检测
  激活Design窗口
  点中顶层模块：SOCMF.v
  在进程运行窗口： 选择Synthesze→Check Syntax
  综合器检查代码语法
    不会检查电路逻辑功能
    仅检查代码语法
    特别注意总线连接
      错位
      别名

## Slide 56: 模块调用与关联
模块调用方法
  模块名 调用编号(端口信号列表)；
  端口信号对应：
    与模块内端口信号顺序一一对应
    用括号引用：.模块内信号(输入信号)
    如：.clk(clk_100mHz)
顶层调用模块关联
  顶层窗口放置模块Symbol后会直接调用对应模块
  建立核端口模块与软核模块关联
    只有端口信号的模块，没有逻辑代码的空文档.v
      综合器会根据端口模块连接信号
  点击Add Source 关联对应的空模块

## Slide 57: 顶层(SOC测试应用系统)参考描述
module IP2CPU(input clk_50mhz,
input [3:0]BTN,
input [7:0]SW,
output[7:0]LED,
output[7:0]SEGMENT,
output[3:0]AN_SEL
);
Wire Clk_CPU, rst, clk_m, mem_w, data_ram_we, GPIOf0000000_we, GPIOe0000000_we, counter_we;
wire counter_OUT0, counter_OUT1, counter_OUT2;
wire [1:0]Counter_set;
wire MIO_ready;
wire CPU_MIO;
endmodule
………… 变量申明：所有模块端口申明为wire，特别注意信号宽度
…………初值、模块连接过渡信号，信号转换、总线转换等
………… 模块调用：9个模块调用

## Slide 58: 信号传输： 初值、模块连接过渡信号，信号转换、总线转换等
assign MIO_ready=~button_out[1]; //CPU永远不等待，或=1
assign SW2=SW_OK[2]; //信号传输
assign LED={led_out[7]|Clk_CPU,led_out[6:0]};//总线转换
assign clk_m=~clk_50mhz;
…………
assign clk_io=~Clk_CPU;
…………

## Slide 59: 模块调用
  SAnti_jitter U9(clk, //主板时钟
  RSTN
  readn
  Key_y, //阵列式键盘列输入
  Key_x, //阵列式键盘行输出
  Key_out, //阵列式键盘扫描码
  ……
  rst //复位， RSTN长按输出
  );
clk_div U8(clk_50mhz, // Clock divider-时钟分频器
rst,
SW2,
clkdiv,
Clk_CPU
);

## Slide 60: 模块调用
SSeg7_Dev U6( .disp_num(disp_num),
. SW(SW_OK(1:0)),
……
……
.AN(digit_anode)
);
Muliti_CPU U1(.clk(Clk_CPU),
.reset(rst),
.MIO_ready(MIO_ready), //MIO_ready
……
……
.state(state) //Test
);
Notes:   (input wire [31:0] disp_num, //来自U5
  input wire [1:0]SW, //来自U9
  input wire flash_clk,

## Slide 61: 模块调用
RAM_B U3(.clka(clk_m),
.wea(data_ram_we),
.addra(ram_addr), // Addre_Bus [9 : 0]
.dina(ram_data_in),
.douta(ram_data_out) //Data_Bus [31 : 0]
);
MIO_BUS U4( .clk(clk_50mhz),
……
……
.Peripheral_in(Peripheral_in)
);

## Slide 62: 模块调用
led_Dev_IO U7( clk_io,
……
……
GPIOf0 );
seven_seg_Dev_IO U5( .clk(??),
.rst(rst),
.GPIOe0000000_we(??),
.Test(SW_OK[7:5]),
.disp_cpudata(??), //CPU data output
.Test_data1({2'b00,pc[31:2]}), //pc[31:2]
.Test_data2(counter_out), //counter
.Test_data3(??), //Inst
.Test_data4(??), //addr_bus
.Test_data5(??), //Cpu_data2bus;
.Test_data6(??), //Cpu_data4bus;
.Test_data6(??), //pc; .disp_num(??)
);

## Slide 63: 模块调用
Counter_x U10(.clk(clk_io),
.clk0(clkdiv[9]),
.clk1(clkdiv[10]),
.clk2(clkdiv[10]),
.counter_we(counter_we),
.counter_val(Peripheral_in),
.counter_ch(Counter_set),
.counter0_OUT(counter_OUT0),
.counter1_OUT(counter_OUT1),
.counter2_OUT(counter_OUT2),
.counter_out(counter_out)
);
endmodule

## Slide 64: 完成后的层次关联
顶层改用HDL描述
IP核集成的CPU
CPU封装层用电路或HDL描述均可

## Slide 65
SoC物理调试验证
-本实验不需要测试，仅用DEMO程序验证功能
-过程与实验三、四相同

## Slide 66: 物理验证-DEMO接口功能
SW[7:5]=显示通道选择
SW[7:5]=000：CPU程序运行输出
SW[7:5]=001：测试PC字地址
SW[7:5]=010：测试指令字
SW[7:5]=011：测试计数器
SW[7:5]=100：测试RAM地址
SW[7:5]=101：测试CPU数据输出
SW[7:5]=110：测试CPU数据输入
SW[0]=文本图形选择
SW[1]=高低16位选择
SW[2]=CPU单步时钟选择
SW[4:3]=00，点阵显示程序：跑马灯
SW[4:3]=00，点阵显示程序：矩形变幻
SW[4:3]=01，内存数据显示程序：0～F
SW[4:3]=10，当前寄存器+1显示
W15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
LED15 LED14 LED13 LED12 LED11 LED10 LED9 LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
X0Y3
X0Y2
X0Y1
X0Y0
X1Y3
X1Y2
X1Y1
X1Y0
X2Y3
X2Y2
X2Y1
X2Y0
X3Y3
X3Y2
X3Y1
X3Y0
X4Y3
X4Y2
X4Y1
X4Y0
MCU3
PRGO
RSTN
MCU1~2
Ardunio
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
没有使用

## Slide 67: 下载验证SoC
非IP核仿真
  对自己设计的模块做时序仿真(单周期时仿真过的略)
  第三方IP核不做仿真(固核无法做仿真)
SOC物理验证
  下载流文件.bit
  验证调试SOC功能
    功能不正确时排查错误
  定性观测SOC关键信号
    本实验只要求定性观测
    测试代码和数据用mem.coe数据*

## Slide 68: 测试开关设置
图形功能测试
文本功能测试
开关 | 位置 | 功能
SW[1:0] | X0 | 七段码图形显示
SW[2] | 0 | CPU全速时钟
SW[4:3] SW[4:3] | 00 11 | 7段码从上至下亮点循环右移 7段码矩形从下到大循环显示
SW[7:5] | 000 | 作为外设使用（E0000000/FFFFFE00）
开关 | 位置 | 功能
SW[1:0] | 01 11 | 七段码文本显示（低16位） 七段码文本显示（高16位）
SW[2] | 0 | CPU全速时钟
SW[4:3] SW[4:3] | 01 10 | 7段码显示RAM数字 7段码显示累加
SW[7:5] | 000 | 作为外设使用（E0000000/FFFFFE00）

## Slide 69: 仅定性观测
SOC信号测试
  CPU全速运行
  测试开关设置
开关 | 位置 | 功能
SW[1:0] | 01 | 七段码文本显示（低16位）
SW[1:0] | 11 | 七段码文本显示（高16位）
SW[2] | 0 | CPU全速时钟
SW[7:5] | 010 | Counter值输出
SW[7:5] | 100 | CPU数据存储地址addr_bus（ALU）
SW[7:5] | 101 | CPU数据输出Cpu_data2bus (寄存器B)
SW[7:5] | 110 | CPU数据输入Cpu_data4bus(RAM输出)

## Slide 70: 仅定性观测
SOC信号测试
  CPU单步运行
  测试开关设置
  设计测试程序替换DEMO程序*
开关 | 位置 | 功能
SW[1:0] | 01 | 七段码文本显示（低16位）
SW[1:0] | 11 | 七段码文本显示（高16位）
SW[2] | 1 | CPU单步时钟
SW[7:5] | 001 | CPU指令字地址PC_out[31:2]
SW[7:5] | 011 | ROM指令输出Inst_in
SW[7:5] | 100 | CPU数据存储地址addr_bus(ALU输出)
SW[7:5] | 101 | CPU数据输出Cpu_data2bus(寄存器B)
SW[7:5] | 110 | CPU数据输入Cpu_data4bus(RAM输出)
SW[7:5] | 111 | CPU指令字节地址PC_out

## Slide 71: 学长实验调试小结
问题1:显示55AA
原因：RAM的数据文件（mem.coe）有问题（该coe中的代码使用的是扩展指令，而IP中的指令并没有扩展），导致PC访问的地址上的内容不是对应的。换用memlab9.coe即可解决。
问题2：显示过快，即跑马灯变化频率过快原因：因为RAM的时钟问题。由于实验网站所给出的clk_div文件中的CPU时钟频率是clk_div[0]而导致，可以通过修改为clk_div[2]解决。
问题3: 显示55AA
原因：由于我直接在实验7（也使用代码完成）文件上做修改，在删除原有的RAM_.v文件后，虽然导入了实验九新建的RAM文件(.v, .ngc)，但是原始的实验7的ngc文件并没有删除，且ISE软件默认使用先前导入的文件。以上原因就导致了RAM中只有数据信息，没有指
令，从而造成了55AA现象。

## Slide 72
END