## Slide 1: Computer Organization & Design 实验与课程设计
施青松
Asso. Prof. Shi Qingsong
College of Computer Science and Technology, Zhejiang University
zjsqs@zju.edu.cn
Computer Organization & Design
实验十二
多周期CPU指令扩展设计

## Slide 2: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 3: 实验目的
1. 复杂时序电路实现
2. 学习CPU优化思想
3. 个性化设计探索
4. 测试方案的设计
5. 测试程序的设计

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
  2. Spartan-3 Starter Kit Board/Sword开发板
  3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具
材料
  无

## Slide 5: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 6: 实验任务
1. 指令集优化：扩展多周期CPU指令集
  不少于下列指令
    R-Type：add, sub, and, or, xor, nor, slt, srl*, jr, jalr, eret*；
    I-Type： addi, andi, ori, xori, lui, lw, sw, beq, bne, slti
    J-Type： J, Jal；
  鼓励个性化设计
    必需兼容基本指令集
2. 设计CPU功能测试方案和测试例程
  测试方案与测试程序
  演示程序：简单有意义的DEMO
    Project的简化版

## Slide 7: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 8: CPU organization
Digital circuit
  General circuits that controls logical event with logical gates --Hardware
Computer organization
  Special circuits that processes logical action with instructions -Software
Control unit
Datapath
Control signals
Status signals
Control output
Data input
Data output
Status input

## Slide 9: 多周期数据通路结构：兼容9-23+指令
找出指令的通路：5+1个MUX
  增加或修改了什么通道？
修改

## Slide 10: 实验十的数据通路模块：M_datapath
重要信号
  已经预留了Branch
    Branch：=1→beq；=0 → bne
    条件指令指示：PCWriteCond
  预留通道控制信号
    MemtoReg(1:0)：四选一实验十只用了2路
    RegDst(1:0)：四选一实验十只用了2路
    PCSource(1:0)：四选一实验十只用了3路
  其他信号
    Inst_R：指令寄存器输出
    PC_Current：当前PC(PC+4)
    M_addr：存储器地址

## Slide 11: 数据通路接口参考- M_datapath.v
module M_datapath(input clk,
input reset,
input MIO_ready, //外部输入=1
input IorD,
input IRWrite,
input[1:0] RegDst, //预留到2位
input RegWrite,
input[1:0]MemtoReg, //预留到2位
input ALUSrcA,
input[1:0]ALUSrcB,
input[1:0]PCSource, //4选1控制
input PCWrite,
input PCWriteCond,
input Branch,
input[2:0]ALU_operation,
output[31:0]PC_Current,
input[31:0]data2CPU,
output[31:0]Inst,
output[31:0]data_out,
output[31:0]M_addr,
output zero,
output overflow
);
endmodule

## Slide 12: 多周期控制信号定义：
兼容实验十基本多周期通路与操作控制
信号 | 源数目 | 功能定义 | 赋值0时动作 | 赋值1时动作
ALUScrA | ？ | ALU端口A输入选择 |  | 
ALUSrc_B(1:0) | ？ | ALU端口B输入选择 |  | 
RegDst(1:0) | ？ | 寄存器写地址选择 |  | 
MemtoReg(1:0) | ？ | 寄存器写入数据选择 |  | 
IorD | ？ | 指令或数据地址选择 |  | 
PCSource | ？ | Next-PC指针选择 |  | 
PCWriteCond | ？ | 条件指令指示 |  | 
Branch | ？ | Beq、Bne指示 |  | 
RegWrite | - | 寄存器写控制 |  | 
MemWrite | - | 存储器写控制 |  | 
MemRead | - | 存储器读控制 |  | 
…… | ？ | 个性化设计新增(需修改电路符号sym) |  | 
ALU_Control | 000- 111 | 3位ALU操作控制 | 参考表 Exp04 | Exp04
请填写信号赋值时
对应操作

## Slide 13: 控制器与控制对象

## Slide 14: 18+指令的状态机：根据设计指令画出 asking the students to complete the corresponding state truth table
根据数据通路设计所有指令状态机

## Slide 15: 分析指令控制状态机填入下表:参考实验11
状态 输出信号 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 增加 |  |  | 
 | IF | ID | MEN-Ex | MEN-RD | LW_WB | MEM_W | R_Exc | R_WB | Beq_Exc | J | …… | …… | …… | 
PCWrite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PCWriteCond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IorD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MemRead |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MemWrite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IRWrite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MemtoReg1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MemtoReg0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PCSource1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PCSource0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ALUSrcA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ALUSrcB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ALUSrcB0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RegWrite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RegDst1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RegDst0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Branch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ALU_operation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MEM_IO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
请分析完成输出信号真值表

## Slide 16: 九条指令的状态真值表参考
建议直接输出ALU控制信号：ALU_operation
建议直接输出存储器写控制信号：men_w

## Slide 17: 控制器实现
控制器实现方案
  指令实现建议采用一级译码方案
    主控制器直接输出ALU_operation
    ALU译码电路仍可调用单周期设计模块
状态机实现方法
  建议根据状态表HDL直接描述：
    与实际工程设计一样，便于优化与扩展
    建议输出信号与状态机分离描述
      结构清楚
      HDL直接描述
  注意：状态机与输出信号混合描述有一个时钟的差异

## Slide 18: 多周期控制器：ctrl
重要信号：兼容实验11
  已经预留了Branch
    Branch：=1→beq；=0 → bne
    条件指令指示：PCWriteCond
  预留通道控制信号
    MemtoReg(1:0)：四选一实验十只用了2路
    RegDst(1:0)：四选一实验十只用了2路
    PCSource(1:0)：四选一实验十只用了3路
其他信号
  MIO_ready：外设就绪
    =0 CPU等待；=1 CPU正常运行
    本实验恒等于1
  CPU_MIO：CPU访问存储器指示
  Inst_R：指令寄存器输出
  PC_Current：当前PC(PC+4)
  M_addr：存储器地址
  State_out：状态编码，用于测试

## Slide 19: 兼容实验十的控制器接口- ctrl.v
module ctrl(input clk,
input reset,
input [31:0] Inst_in,
input zero,
input overflow,
input MIO_ready, //外部输入=1
output reg MemRead,
output reg MemWrite,
output reg[2:0]ALU_operation, //ALU_Control
output [4:0]state_out,
output reg CPU_MIO,
output reg IorD,
output reg IRWrite,
output reg [1:0]RegDst, //实验十预留到2位
output reg RegWrite,
output reg [1:0]MemtoReg, //实验十预留到2位
output reg ALUSrcA,
output reg [1:0]ALUSrcB,
output reg [1:0]PCSource,
output reg PCWrite,
output reg PCWriteCond,
output reg Branch
);
endmodule

## Slide 20: U3-存储器初始化数据文档：mem.coe 代码与数据共存
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=
3c03f000, 2014003f, 3c088000, 00632020, 20020001, 00000827, 00205020, 20070003, 00e73827, 20067fff,
00008820, 200502ab, ac650000, 20120002, ac600004, 8c650000, 00a52820, 00a52820, ac650000, ac660004,
3c0dffff, 8c650000, 00a52820, 00a52820, ac650000, 8c650000, 00a85824, 21ad0001, 11680015, 8c650000,
20120018, 00b25824, 11600005, 1172000a, 20120008, 1172000b, ac890000, 08000015, 11410001, 0800002a,
00005027, 014a5020, ac8a0000, 08000015, 8e2902a0, ac890000, 08000015, 8e290260, ac890000, 08000015,
3c0dffff, 014a5020, 01425025, 22310004, 02348824, 21290001, 11210001, 0800003b, 21290005, 8c650000,
00a55820, 016b5820, ac6b0000, ac660004, 8c650000, 00a85824, 1168fffd, 0800001d, 00000000, 00000000,
00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000, 00000000,
………………
………………
f0000000, 000002AB, 80000000, 0000003F, 00000001, FFFF0000, 0000FFFF, 80000000, 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb, cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, ffffffff, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF,
03bdf020, 03def820, 08002300;
代码区：地址从00000000开始
数据区：地址起始需要约定

## Slide 21: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现

## Slide 22: 设计工程：OExp12-MSOC
扩展多周期CPU不少于下列指令
    R-Type：add, sub, and, or, xor, nor, slt, srl*, jr, jalr, eret；
    I-Type： addi, andi, ori, xori, lui, lw, sw, beq, bne, slti
    J-Type： J, Jal*；
集成替换验证通过的新CPU
  替换实验11(Exp11)中的ctrl模块
  替换实验11(Exp11)中的M_Datapath模块
  顶层模块延用Exp11
    模块名：OExp11_MCPU/MSOC.sch
测试扩展后的CPU功能
  设计测试程序(MIPS汇编)测试

## Slide 23
多周期CPU扩展设计
数据通路与控制器设计

## Slide 24: 设计要点
设计指令扩展后的多周期CPU数据通路
  根据实验11的数据通路做兼容修改
  实现数据通路并仿真验证数据通路
设计指令扩展后的多周期CPU控制器
  根据新数据通路及指令执行流程设计状态图
  根据状态图完成状态真值表和输出信号真值表
  根据状态表实现控制器和输出电路
    直接HDL结构化描述实现
  仿真测试控制器模块
集成替换验证后的控制器模块
  替换实验11(Exp11)中的ctrl.v模块
  顶层模块延用Exp11：模块名：OExp11_MCPU.v
测试控制器模块
  设计测试程序(MIPS汇编)测试：
  OP译码测试：R-格式、访存指令、分支指令，转移指令

## Slide 25: 指令扩展后M_Datapath参考设计

## Slide 26: 23条指令的状态真值表-仅供参考
首先完成状态真值表，然后设计状态机
由于信号定义和指令状态机划分不同结果也会不同

## Slide 27: 控制器HDL直接描述结构
主控制器状态机描述结构
parameter IF = 5'b00000, ID=5'b00001, EX_R= 5'b00010, EX_Mem=5'b00011, EX_I= 5'b00100,
Lui_WB=5'b00101, EX_beq=5'b00110, EX_bne= 5'b00111, EX_jr= 5'b01000, EX_JAL=5'b01001,
Exe_J = 5'b01010, MEM_RD=5'b01011, MEM_WD= 5'b01100, WB_R= 5'b01101, WB_I=5'b01110, WB_LW=5'b01111, Error=11111;
parameter AND=3'b000, OR=3'b001, ADD=3'b010, SUB=3'b110,
NOR=3'b100, SLT=3'b111, XOR=3'b011, SRL=3'b101;
`define CPU_ctrl_signals {PCWrite, PCWriteCond, IorD, MemRead, MemWrite, IRWrite, MemtoReg, PCSource, ALUSrcB, ALUSrcA, RegWrite, RegDst, CPU_MIO, ……}
always @ (posedge clk or posedge reset)begin
……
end
always @* begin
…… 输出变量(信号)描述
…… ALU操作控制描述
end
ALU操作译码描述
数据通路控制(含ALU)
状态机

## Slide 28: 状态机转换描述
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset==1) state <= IF;
else
case (state)
IF: if(MIO_ready) state <= ID;
else state <= IF;
ID: case (Inst_in[31:26])
6'b000000: state <= state <= EX_R; //R-type OP
6'b100011: state <= EX_Mem; //Lw
………………
6'b000100: state <= EX_beq; //Beq
6‘b000101: state <= EX_bne; //Bne
………………
default: state <= Error;
endcase
Mem_Ex:begin
…………
Error: state <= Error;
default: state <= Error;
endcase

## Slide 29
输出变量(信号)描述：指令扩展后value需要重新定义值
always @ * begin
case(Q) //state
IF: begin ` CPU_ctrl_signals = value0; ALU_operation = ADD; end ID: begin ` CPU_ctrl_signals = value1; ALU_operation = ADD; end
EX_Mem: begin ` CPU_ctrl_signals = value2; ALU_operation = ADD; end
EX_R: begin ` CPU_ctrl_signals = value6;
case (Inst_in[5:0])
6‘b100000: ALU_operation = ???? ;
6‘b100010: ALU_operation = ???? ;
…………
default: ALU_operation <= ADD;
endcase
end
MEM_RD: begin ` CPU_ctrl_signals = value3; ALU_operation = ADD; end
WB_LW : begin ` CPU_ctrl_signals = value4; ALU_operation = ADD; end
……………………
default: begin ` CPU_ctrl_signals = value0; ALU_operation = ADD; end
endcase
R-Type

## Slide 30: 状态EX_R时ALU操作译码描述参考
R格式指令ALU译码参考描述
EX_R: begin ` CPU_ctrl_signals = value6;
case (Inst_in[31:26]) //R-type OP
6'b100000: ALU_operation <= ？;
6'b100010: ALU_operation <= ?;
6'b100100: ALU_operation <= ?;
6'b100101: ALU_operation <= ?;
6'b100111: ALU_operation <= ?;
6'b101010: ALU_operation <= ?;
6'b000010: ALU_operation <= ?; //SP3 shfit 1bit right
6'b000000: ALU_operation <= ?;
6'b001000: ALU_operation <=ADD; //Jr
default: ALU_operation <= ADD;
endcase
end
输出信号与状态时序
  输出信号若与状态机合并描述有一个时钟差

## Slide 31
多周期CPU扩展实现
集成替换

## Slide 32: 控制器集成替换
集成替换
  仿真正确后替换Exp11工程中的
    数据通路模块、控制器模块
移除工程中数据通路与控制器关联
  Exp11工程中移除数据通路关联
  Exp11工程中移除控制器关联
  替换工程中数据通路模块文件
    M_Datapath.v
  替换工程中控制器模块文件
    ctrl.v文件
  在Project菜单中运行： Cleanup Project Files …
  建议用Exp11资源重建工程
    除M_Datapath.v和ctrl.v模块
Exp11需要替换的模块

## Slide 33
集成替换后的模块层次结构
Exp12完成数据通路替换后的模块调用关系
替换后的数据通路与控制器模块

## Slide 34: 物理验证
使用DEMO程序目测控制器功能
  DEMO接口功能： (同实验11，代码不同)
    SW[7:5]=000， SW[2]=0(全速运行)
      SW[4:3]=00， SW[0]=0，点阵显示程序：跑马灯
      SW[4:3]=00， SW[0]=0，点阵显示程序：矩形变幻
      SW[4:3]=01， SW[0]=1，内存数据显示程序：0～F
      SW[4:3]=10， SW[0]=1，当前寄存器R9+1显示
用汇编语言设计测试程序
  测试ALU指令(R-格式译码、 Function译码)
  测试LW/SW指令(I-格式译码)
  测试分支指令(I-格式译码)
  测试转移指令(J-格式译码)

## Slide 35: 物理验证-DEMO接口功能
SW[7:5]=显示通道选择
SW[7:5]=000：CPU程序运行输出
SW[7:5]=001：测试PC字地址
SW[7:5]=010：测试指令字
SW[7:5]=011：测试计数器
SW[7:5]=100：测试RAM地址
SW[7:5]=101：测试CPU数据输出
SW[7:5]=110：测试CPU数据输入
SW[0]=文本图形选择
SW[1]=高低16位选择
SW[2]=CPU单步时钟选择
DEMO功能，测试程序可以替换成自己的功能
SW[4:3]=00，点阵显示程序：跑马灯
SW[4:3]=00，点阵显示程序：矩形变幻
SW[4:3]=01，内存数据显示程序：0～F
SW[4:3]=10，当前寄存器+1显示
W15 SW14 SW13 SW12 SW11 SW10 SW9 SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
LED15 LED14 LED13 LED12 LED11 LED10 LED9 LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
X0Y3
X0Y2
X0Y1
X0Y0
X1Y3
X1Y2
X1Y1
X1Y0
X2Y3
X2Y2
X2Y1
X2Y0
X3Y3
X3Y2
X3Y1
X3Y0
X4Y3
X4Y2
X4Y1
X4Y0
MCU3
PRGO
RSTN
MCU1~2
Ardunio
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
SEG0
SEG1
SEG2
SEG3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
没有使用

## Slide 36: 测试程序参考
设计CPU功能测试方案和测试例程
  物理调试正确后，设计测试方案与测试程序
  演示程序：简单有意义的DEMO
    修改DEMO兼有测试、自检并有一定趣味
    Project的简化版

## Slide 37
END